## Slide 1
Жасыл химияның 8-принципі
Туындыларды азайту
Reduce derivatives: қажетсіз қорғау топтары — қосымша қалдықтың көзі
Орындаған: Нұржанқызы Айкерім
8
Notes: Жасыл химияның 12 принципінің ішінен тек 8-ші принципке тоқталамыз. Принцип Анастас пен Уорнердің 1998 жылғы кітабынан алынған.

## Slide 2: Принцип 8 не дейді?
«Қажетсіз дериватизацияны (блоктаушы топтар, қорғау және қорғауды алу, физикалық-химиялық процестерді уақытша өзгерту) барынша азайту немесе болдырмау керек: мұндай сатылар қосымша реагент талап етеді және қалдық түзеді».
Бастапқы зат
1. Қорғау
2. Негізгі реакция
3. Қорғауды алу
Өнім
Сатылар 1 және 3 өнімге кірмейді: олар тек қосымша реагент, еріткіш, энергия мен қалдық қосады
Notes: Мәтін Anastas & Warner (1998) принципінің мағынасы бойынша аудармасы. Қорғау тобы — молекуланың бір бөлігін реакциядан уақытша жасыратын топ. Ол кейін міндетті түрде алынады, сондықтан кемінде екі қосымша саты қосылады.

## Slide 3: Принциптің тарихы
1981
Т. Грин «Protective Groups in Organic Synthesis» кітабы: қорғау топтары химиктің күнделікті құралына айналды
1991
Б. Трост «атом экономикасы» ұғымын ұсынды; П. Анастас АҚШ EPA-да «жасыл химия» терминін енгізді
1998
Анастас пен Уорнердің «Green Chemistry: Theory and Practice» кітабы: 12 принцип, 8-і — «Reduce derivatives»
2006
Р. Хоффманн «Protecting-group-free synthesis» шолуы: қорғау топтарынсыз синтез — жеке бағыт
2009
Ньюхаус, Баран, Хоффманн: атом, саты және тотығу-тотықсыздану экономикасы — тиімді синтездің өлшемдері
2010–12
EPA жасыл химия сыйлықтары: Merck/Codexis (ситаглиптин, 2010), Codexis/UCLA (симвастатин, 2012)
Notes: Қорғау топтары онжылдықтар бойы стандартты құрал болды. Жасыл химия тұжырымдамасы пайда болғаннан кейін олар қалдықтың көзі ретінде қарастырыла бастады. 2009 жылғы шолу: Newhouse, Baran, Hoffmann (Chem. Soc. Rev.).

## Slide 4: Өзектілігі, маңыздылығы, мақсаты
1
Өзектілігі
Фармацияда 1 кг дәрі заты үшін 25–100 кг қалдық түзіледі (6–8 сатылы синтез). Сатылар көп болған сайын қалдық көп
2
Маңыздылығы
Әр қорғау және қорғауды алу сатысы — қосымша реагент, еріткіш, энергия және шығын. Әр сатыда өнім шығымы азаяды
3
Мақсаты
Сатыларды қысқарту: селективті катализаторлар мен ферменттерді қолданып, қорғау топтарынсыз синтездеу
Notes: 25–100 кг қалдық/1 кг өнім — 6–8 сатылы органикалық синтездегі фармацевтика үшін Шелдон бағасы (E-фактор).

## Slide 5: Мысал 1: пенициллин → 6-APA
Классикалық жол
Пенициллин G-ны силил эфирі түрінде қорғау
PCl₅ қосу, −40 °C салқындату
Хлоримидат түзу, одан кейін гидролиз
Агрессивті реагенттер, көп қалдық
Ферментативті жол
Пенициллинацилаза ферменті
Су ортасы, бөлме температурасынан сәл жоғары
Қорғау тобы қажет емес
Иммобилизацияланған фермент 1995 жылдан өнеркәсіпте
Notes: 6-APA — жартылай синтетикалық пенициллиндердің (амоксициллин, ампициллин) негізі. Бірінші өнеркәсіптік синтез: пенициллин G силил эфирі ретінде қорғалып, PCl5-пен −40 °C-та хлоримидатқа айналып, гидролизденген. Иммобилизацияланған пенициллинацилаза 1995 жылдан өнеркәсіпте қолданылады.

## Slide 6: Мысал 2: симвастатин және тұрмыс
Симвастатин (өндіріс)
Дәстүрлі: қорғау → метилдеу (метилйодид) → қорғауды алу, шығымы 70%-дан төмен
Жаңа: LovD ферменті жан-жағын қорғамай, бір сатыда қосады
2012: EPA «Greener Synthetic Pathways» сыйлығы (Codexis, UCLA)
Тұрмыстағы ұқсастық
Берік ыдысты қонаққа апарарда үш қабат орап, барған соң қайта ашасыз. Орауыштың бәрі — қоқыс.
Қорғау тобы да осындай: ыдыс сынбайтын болса, орау қажет емес.
Notes: Симвастатин — холестеринді төмендететін дәрі. Дәстүрлі жолдарда ловастатин гидроксилдері қорғалған (силилдеу), немесе қышқыл мен спирт қорғалып, C2' метилйодидпен метилденген. Қоспа шығымы 70%-дан төмен болған. Тұрмыстық мысал — ұқсастық, химиялық дерек емес.

## Slide 7: Әлем: 3 тарихи мәселе
1
Антибиотиктер (6-APA)
−40 °C, PCl₅, силилдеу. Көбіне ферментпен ауыстырылды, бірақ амоксициллиннің кейбір химиялық жолдары әлі қорғау сатыларын қолданады
2
Симвастатин
Қорғау, метилйодид, қорғауды алу. Шығымы 70%-дан төмен, көп қауіпті реагент. Статиндер миллиондаған адам қолданатын дәрі
3
Таксол (паклитаксел)
Тис қабығында тек 0,0004% затты алу үшін ағаш қырылған. Қазір өсімдік жасушаларын ферментациялау қолданылады
Ескерту: принцип 8 бұл жағдайлардың жалғыз себебі емес, көп сатылы синтездің жалпы мәселесінің бір бөлігі
Notes: Принцип 8 көбіне жалғыз себеп емес — көп сатылы синтездің жалпы проблемасы. Таксол жағдайында негізгі мәселе шикізат тапшылығы болды; принципке қатысы жанама (сатыларды қысқарту, шикізатты ауыстыру). Дерек: EPA 2004/2012, Phyton Biotech, Frontiers Bioeng. Biotechnol. 2022.

## Slide 8: Әлемдегі пайдасы: сандармен
25–100 кг
қалдық 1 кг дәрі затына (дәстүрлі 6–8 сатылы синтез)
≈32 тонна
қауіпті химиялық зат жоқ болды: Таксол процесінің алғашқы 5 жылында (71 000 фунт)
10 еріткіш
және 6 кептіру сатысы алынып тасталды (сол процесте)
25 000 есе
ситаглиптин ферментінің белсенділігі арттырылды, металл катализатор қажет болмады
Notes: 25–100: Sheldon, E-фактор (Green Chem. 2017). 71 000 фунт ≈ 32 т: BMS PCF алғашқы 5 жылда (EPA 2004). 25 000 есе: Merck/Codexis ситаглиптин трансаминазасы (EPA 2010).

## Slide 9: Әлемдегі жобалар
Ситаглиптин, Merck + Codexis (2010)
Эволюцияланған трансаминаза металл (родий) катализаторын ауыстырды, қалдық азайды
Симвастатин, Codexis + UCLA (2012)
LovD ферменті 9 раунд эволюциядан өтті, қосалқы өнім қайта өңделеді
Таксол, Bristol-Myers Squibb (2004)
Өсімдік жасушаларын ферментациялау: алғашқы 5 жылда 71 000 фунт қауіпті зат жоқ болды
Қорғау топтарынсыз синтез
Хоффманн, Баран және т.б.: күрделі молекулаларды қорғау топтарынсыз, аз сатымен алу
Notes: Ситаглиптин (Januvia): трансаминаза родий катализаторын ауыстырды (EPA 2010). Симвастатин: 9 раунд эволюция, 216 кітапхана, 61 779 нұсқа скрининг (EPA 2012). Таксол: BMS plant cell fermentation (EPA 2004).

## Slide 10: Әлем не істеп жатыр?
1
ACS GCI Pharmaceutical Roundtable
2005 жылы құрылған, 43 мүше компания. 2007 жылдан 3,5 млн доллардан астам грант, оның ішінде қорғау тобының ферментативті химиясы жобасы
2
EPA жасыл химия сыйлықтары
АҚШ-та жасыл синтездер сыйлықпен марапатталады: Таксол (2004), ситаглиптин (2010), симвастатин (2012)
3
Биокатализ нұсқаулықтары
Фармацевтика компаниялары ферменттерді таңдау нұсқаулығын (Biocatalysis Guide) бірге жаңартады
Notes: ACS GCI Pharmaceutical Roundtable 2005 жылы құрылған, 43 мүше компания; 2007 жылдан гранттарға 3,5 млн доллардан астам жұмсаған, соның ішінде «Enzyme-mediated protecting group chemistry» жобасы бар. EPA Presidential Green Chemistry Challenge сыйлықтары — жыл сайынғы бағдарлама.

## Slide 11: Қазақстан: 3 мәселе
1
Импортқа тәуелділік
Отандық өндірушілердің үлесі заттай 30%-дан асады, құндық түрде шамамен 14%. Субстанция синтезі көбіне шетелде: оның «жасыл» болуына әсер ету қиын
2
Дәрі қалдықтары
2024 жылы 1,46 млрд қаптама дәрі сатып алынды. Үйдегі дәріні кәдеге жарату нормасы заңмен реттелмеген, көбі қоқысқа немесе кәрізге түседі
3
Антибиотик өндірісі
Химфарм 2016 жылдан цефалоспорин және пенем ұнтақтарын шығарады. Бұл класс дәстүрлі түрде қорғау топтарымен алынған: субстанция жолын нақтылау қажет
Ескерту: бұл құжатталған апаттар емес, 8-принципке байланысты тәуекелдер мен ашық сұрақтар
Notes: Қазақстанда тек 8-принципті бұзудан болған құжатталған апат жоқ — бұл байланысты тәуекелдер, біздің талдау. Деректер: inform.kz, finance.kz (локализация), informburo.kz (дәрі қалдығы), santo.kz (Химфарм).

## Slide 12: Қазақстандағы жобалар
Арглабин (Қарағанды)
«Фитохимия» холдингі: Artemisia glabella-дан алынған арглабиннің суда еритін туындысы — қатерлі ісік емінде қолданылады, 70-тен астам жаңа туынды алынған. Мұнда туынды әдейі, қажетті мақсатпен жасалған
Шымкент, Химфарм (1882)
Сантонин зауытынан басталып, өсімдік шикізатынан субстанция шығарған. 2011 жылдан Polpharma тобында, 2016 жылдан антибиотик ұнтақтары
Университеттер
Әл-Фараби ҚазҰУ мен ЕНУ-да катализ, жасыл сутегі, каталитикалық гидрлеу бойынша зерттеулер. Жасыл химияға жалпы қатысты, 8-принципке жанама
Notes: Арглабин: Artemisia glabella-дан, Қарағанды «Фитохимия» холдингі; арглабин-диметиламин гидрохлориді — суда еритін туынды (диметиламинді қосу + HCl тұзы). Мұнда туынды қажетті: принцип «қажетсіз» дериватизацияны азайтуды айтады. Сантонин зауыты 1882 ж.: santo.kz.

## Slide 13: Әр адам не істеуі қажет?
1
Керегінен артық дәрі сатып алмаңыз
Артық дәрі — артық өндіріс пен артық қалдық
2
Мерзімі өткен дәріні тастамаңыз
Қоқысқа не кәрізге емес, қабылдау пунктіне (Алматыда 36 емхана)
3
Зертханада сатыларды санаңыз
Қорғау сатысыз әдіс бар ма, қалдықты 1 кг өнімге есептеңіз
4
Сұрақ қойыңыз
Өндірушіден процесс туралы, оқытушыдан «жасыл» балама туралы
5
Ақпаратты таратыңыз
Жасыл химия — әр саладағы мамандарға да қатысты
Notes: Бұл ұсыныстар жалпы: 8-принцип өндірістік химияға қатысты, ал жеке адам дәрі қалдығы мен ақпараттылық арқылы әсер етеді. Алматыдағы қабылдау пункттері — 36 емхана (2025). Басқа қалалар бойынша ақпаратты жергілікті денсаулық сақтау басқармасынан тексеріңіз.

## Slide 14: Қазақстан не істеп жатыр?
2013
«Жасыл экономикаға» көшу тұжырымдамасы (30 мамыр)
2020
Желтоқсан: 2060 жылға дейін көміртек бейтараптығына жету міндеті
2021
Экологиялық кодекс (1 шілдеден күшінде): ең үздік қолжетімді техникалар (ЕҚТ) енгізілді
2025
Алматыда 36 емханада мерзімі өткен дәрі қабылдау пункттері ашылды
Бүгін
6 инвестициялық келісім, 316 млрд теңге, Химфарм қоса: ~400 дәрі, 1 100 жұмыс орны
Notes: Жасыл химияның 8-принципіне арналған бөлек бағдарлама жоқ, мұнда жалпы экологиялық бағыттар. Деректер: UNDP Kazakhstan, Environmental Code (conventuslaw, IEA), gov.kz, bizmedia.kz, finance.kz.

## Slide 15: Қорытынды
1
Қорғау тобы — уақытша құрал, ал қалдығы тұрақты
2
Ферменттер мен селективті катализ сатыларды қысқартады
3
Әлем ферментативті жолға көшіп жатыр, Қазақстанда бастамалар бар
Дереккөздер: acs.org (12 принцип); US EPA Green Chemistry Challenge 2004, 2010, 2012; Phyton Biotech; Frontiers in Bioeng. Biotechnol. 2022; Green Chem. 2017 (E-фактор); Hoffmann, Synthesis 2006; acsgcipr.org; UNDP Kazakhstan; Environmental Code (IEA, Conventus Law); santo.kz; inform.kz; informburo.kz; gov.kz
Notes: Дереккөздердің толық тізімі: acs.org/green-chemistry-sustainability; epa.gov Presidential Green Chemistry Challenge 2004/2010/2012; phytonbiotech.com; frontiersin.org (10.3389/fbioe.2022.936487); pubs.rsc.org (c6gc02157c); acsgcipr.org; undp.org/kazakhstan; iea.org/policies/12917; santo.kz; gov.kz; informburo.kz; inform.kz; finance.kz; bizmedia.kz.